Załącznik nr 9 do SIWZ

Zestawienie parametrów

Automatyczny analizator hematologiczny (podstawowy), używany

Rok produkcji ………………………

Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

Automatyczny analizator hematologiczny  (zapasowy), używany

Rok produkcji ………………………

Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator hematologiczny (podstawowy), używany | Tak |  |
| 2. | Automatyczny analizator hematologiczny (zapasowy), używany | Tak |  |
| 3. | Całkowicie automatyczna analiza minimum 24 parametrów krwi przez oba analizatory, dodatkowo analizator podstawowy ma mieć możliwość: - oznaczania retikulocytów z próbki pierwotnej bez potrzeby wstępnego przygotowania materiału do badania, podaniem ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocycie w pg. - oznaczania płytek optycznych z możliwością ich raportowania na wyniku - oznaczania erytroblastów zarówno w trybie CBC jak i CBC+5DIFF z automatyczną korektą WBC | Tak |  |
| 4. | Wszystkie odczynniki potrzebne do uzyskania wyniku 24 parametrów – całkowicie bezcjankowe. | Tak |  |
| 5. | Obydwa analizatory pracujące w większości w oparciu o takie same odczynniki, dopuszczalne jest aby analizator główny posiadał ich większą ilość, a niektóre odczynniki były konfekcjonowane w różne wielkości opakowań | Tak |  |
| 6. | Rozdział i różnicowanie krwinek białych za pomocą technologii fluorocytometrii przepływowej przy wykorzystaniu światła lasera półprzewodnikowego. | Tak |  |
| 7. | Możliwość swobodnego wyboru profilu badania bez konieczności przełączania analizatora w specjalne tryby, minimum profili: CBC, CBC + 5DIFF z oszczędnością odczynników w przypadku pracy w trybie CBC (tzn. wszystkie te typy oznaczeń muszą być dostępne do wykonania z jednego pobrania – jednej aspiracji krwi przez analizator). | Tak |  |
| 8. | Oznaczanie hemoglobiny w kanale osobnym, niezależnym od WBC, minimalizujący interferencje ze strony WBC. | Tak |  |
| 9. | Wydajność zarówno dla trybu otwartego, jak i zamkniętego (podajnikowego): analizator podstawowy - minimum 100 oznaczeń na godz. w trybie CBC+5DIFF analizator zapasowy – około 60 oznaczeń na godzinę. | Tak |  |
| 10. | Maksymalna objętość aspiracji próbki do analizy CBC+5-DIFF: a. analizator podstawowy - do 100 μl w trybie otwartym (manualne podawanie próbki) i w trybie podajnikowym. b. analizator zapasowy – maksymalnie 25 μl | Tak |  |
| 11. | Możliwość oznaczania na analizatorze podstawowym płynów z jam ciała ( w tym płynu mózgowo-rdzeniowego) w osobnym trybie pomiarowym, przy użyciu tych samych odczynników, z możliwością raportowania wyników do systemu komputerowego. | Tak |  |
| 12. | Liniowość (bez rozcieńczania) dla WBC: analizator podstawowy i zapasowy - min. do 400 x 103/μl. | Tak |  |
| 13. | Liniowość (bez rozcieńczania) dla PLT: analizator podstawowy i zapasowy - min. do 5000 x 103/ μl. | Tak |  |
| 14. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonych w wartościach bezwzględnych i procentach | Tak |  |
| 15. | Możliwość wykonywania próbek pediatrycznych. | Tak |  |
| 16. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zawansowania patologii. | Tak |  |
| 17. | Automatyczny podajnik z mieszalnikiem umożliwiający wstawianie jednocześnie do badania minimum: analizator podstawowy - 50 probówek analizator zapasowy – 20 probówek oczekujących na analizę, dostosowany do probówek różnego rodzaju systemów zamkniętego pobierania (w szczególności do systemu będącego w posiadaniu zamawiającego - SARSTEDT). | Tak |  |
| 18. | Wyposażenie we wbudowany czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu z probówek oznaczanych z podajnika oraz zewnętrzny czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym. | Tak |  |
| 19. | Pamięć minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną oraz danymi pacjenta (imię, nazwisko, nr statystyczny, data urodzenia, płeć, krótki komentarz). | Tak |  |
| 20. | Krew kontrolna dostępna także w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą płyty CD lub innego nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik). | Tak |  |
| 21. | Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości (minimum 20 zbiorów 100 punktowych wg systemu Levy-Jeningsa). | Tak |  |
| 22. | System podtrzymania napięcia UPS zabezpieczający pracę jednostki analitycznej i sterującej analizatora o mocy minimum 1000 VA (lub większej, zgodnie z charakterystyką elektryczną oferowanego aparatu). | Tak |  |
| 23. | Bezpłatny serwis i gwarancja przez cały okres dzierżawy. | Tak |  |
| 24. | Wykaz bezpłatnych zestawów części zużywalnych. | Tak |  |
| 25. | Czas reakcji serwisu - 24 godziny w dni robocze | Tak |  |
| 26. | Możliwość pracy analizatorów w systemie ESKULAP firmy Konsultant Komputer) –nieodpłatne podłączenie do sieci, dostawca nieodpłatnie dostarczy protokół transmisji i wszelkie dane niezbędne do podłączenia do LSI na żądanie administratora sieci. | Tak |  |
| 27 | Klimatyzator naścienny do wyposażenia punktu pobrań laboratorium |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Zautomatyzowany system do elektroforezy na żelach agarozowych oraz dla systemu do skanowania i obróbki obrazów elektroforetycznych

Rok produkcji ………………………

Producent/ kraj ………………………………………………

Model/typ……………………………………………………..

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany system do elektroforezy na żelach agarozowych | Tak |  |
| 2. | Analizator wraz z osprzętem fabrycznie nowy lub używany po generalnym przeglądzie technicznym. | Tak |  |
| 3. | Przebieg procesu automatyczny pobieranie próbek z jednorazowych naczynek i dozowanie za pomocą jednorazowych aplikatorów na żel rozdział utrwalanie barwienie odbarwianie suszenie płytki | Tak |  |
| 4. | Możliwość wykonania następujących oznaczeń: rozdział białek surowicy na 6 frakcji immunofiksacja – rozdział i inkubacje bez wyjmowania żelu z komory | Tak |  |
| 5. | Możliwość pracy w oparciu o materiał natywny (surowica, mocz) bez obróbki wstępnej | Tak |  |
| 6. | Utrwalanie metodą termiczną bez użycia substancji toksycznych, wszystkie odczynniki nie zawierają takich substancji jak kwas octowy i metanol | Tak |  |
| 7. | Odczynniki do proteinogramu- zestawy umożliwiające wykonanie rozdziału elektroforetycznego białek na żelu do 12-15 ścieżek z możliwością równoczesnego rozdziału 24-30 próbek. | Tak |  |
| 8. | Oprogramowanie do analizy żeli w języku polskim, współpracujące ze skanerem wysokorozdzielczym | Tak |  |
| 9. | Możliwość obliczenia w sposób pół ilościowy białka monoklonalnego z zaznaczonego fragmentu krzywej | Tak |  |
| 10. | Oprogramowanie posiada funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta. | Tak |  |
| 11. | Prezentacja wyników za pomocą: wykresu obrazu zeskanowanego, stężenia frakcji, wartości procentowych, stosunek albumin do globulin. | Tak |  |
| 12. | Możliwość wprowadzenia modyfikacji wykresu. | Tak |  |
| 13. | Kontrola jakości w oparciu o zapewnione przez oferenta surowice kontrolne. | Tak |  |
| 14. | Archiwizacja w bazie danych wyników i wykresów łącznie z immunofiksacją. | Tak |  |
| 15. | Zewnętrzna drukarka laserowa. | Tak |  |
| 16. | Możliwość pracy w systemie informatycznym ESKULAP firmy Konsultant Komputer – dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i na własny koszt podłączy analizator do szpitalnego systemu informatycznego | Tak |  |
| 17. | Gwarancja techniczna na czas trwania umowy (uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów itp.). Dostępność serwisu przez cały czas trwania umowy. | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towaru jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania