P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-49-8/18                                                    	               	Nowy Sącz, dnia 1 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „rozbudowę Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt. 1 W załączonej dokumentacji projektowej nie stwierdzono obecności ciągów kablowych dla potrzeb telefonii analogowej pomiędzy modułem wyniesionym centrali telefonicznej o poj. 33 NN a punktami końcowymi. W związku z powyższym czy dopuszcza się umieszczenie sprzętu informatycznego wykorzystywanego dla celów centrali telefonicznej w projektowanych szafach dystrybucyjnych IT w których jest miejsce z jednoczesną rezygnacją z adapterów VOIP GXW na rzecz aparatów VOIP. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie ilości końcówek abonenckich VOIP z rozbiciem na końcówki specjalnego przeznaczenia ( głośniki VOIP, stacje interkomowe VOIP, aparaty specjalne VOIP oraz aparaty biurowe VOIP)”.

Odp. Zamawiający dopuszcza umieszczenie sprzętu infrastruktury telekomunikacyjnej w projektowanych szafach informatycznych w zamian za centralny moduł telekomunikacyjny w następującej konfiguracji:

W każdej projektowanej szafie teleinformatycznej należy zamontować przełącznik zarządzalny  z portami 100Mbit/s z łączem uplinkowym 1GB w technologi FSP. Minimalna pojemność przełącznika 16 portów.

W każdej szafie należy zamontować szynę rack zasilania POE wraz z zasilaczem buforowym. Minimalna pojemność listwy 16 portów standard Fast Ethernet. W zamian za adaptery VOIP GXW należy dostarczyć 20 telefonów VOIP  Grandstream GXP2130. Pozostałe urządzenia końcowe VOIP wymienione w specyfikacji pozostają bez zmian.