PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-74-12/18                                                  	 Nowy Sącz, dnia 27 grudnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i testów, dzierżawę zautomatyzowanego systemu analizy moczu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Czy Zamawiający dopuści analizator spełniający specyfikację techniczną jak poniżej

Analizator do badania ogólnego moczu wraz z elementami upostaciowanym

Zautomatyzowany system do kompleksowej analizy moczu wraz z elementami upostaciowanymi (pomiar osadu moczu jako opcja

Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych

Analizator współpracuje dwukierunkowo z systemem informatycznym

Minimalna objętość próbki moczu do kompleksowej analizy 3 ml

Wydajność analizatora: 120 ozn/godz - osad, 240 ozn./godz. -sucha chemia

Oznaczane parametry (sucha chemia): bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew (Hb), leu

kocyty, pH, azotyny, kwas askorbinowy, SG, mikroalbumina, krew utajona w kale, wapń, kreatynina, barwa, mętność

Deklaracja zgodności CE

Automatyczne pipetowanie moczu bezpośrednio na poszczególne pola paska testowego

Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce diluentem innym niż woda

Automatyczny podajnik próbek na 50 próbek z możliwością ciągłego uzupełniania

Technika pomiaru i oceny elementów upostaciowanych moczu oparta na cyfrowej analizie obrazu bez wirowania pobranej próbki moczu z dokumentacją fotograficzną(650 zdjęć do każdej próbki)

Ilościowe oznaczanie (osad): RBC, WBC, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, kryształy, śluz, plemniki, wałeczki, bakterie, komórki drożdży z możliwością zdefiniowania dodatkowych kategorii przez operatora

Wbudowana baza 100.000 wyników pacjentów z dokumentacją fotograficzną oraz możliwość weryfikacji wykonanych zdjęć na monitorze urządzenia

Możliwość podawania wyniku oceny ilościowej i jakościowej elementów upostaciowanych moczu w jednostkach wybranych przez operatora: ul lub pole widzenia

Instrukcja obsługi w języku polskim

Technika pomiaru i oceny elementów upostaciowanych moczu oparta na cyfrowej analizie obrazu bez wirowania pobranej próbki moczu z dokumentacją fotograficzną( 450 zdjęć do każdej próbki)

Pomiar ciężaru właściwego nie z odczytu paskowego lecz metodą refraktometryczną

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ.