P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-26-9/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 23 kwietnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pyt. 1

Zadanie nr 7 - dostawa łóżka elektrycznego IOM

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu łóżka elektrycznego IOM, w celu zwiększanie konkurencyjności ofert, dopuści łóżko o parametrach lepszych lub równych opisanych poniżej:

Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża (regulacje elektryczne). Wymiary zewnętrzne: 2130 x 970 mm. Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg, regulowane za pomocą siłowników elektrycznych przy użyciu przewodowego pilota. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali epoksydowanej (z czego 3 segmenty ruchome), lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. Każdy z segmentów leża  wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone, odporne na działanie środków dezynfekujących oraz wysokiej temperatury. Regulacja wysokości bez materaca na poziomie 350-710 mm. Kąt uniesienia oparcia pleców 75° : kąt uniesienia oparcia nóg:40° .Szczyty wykonane z  łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy,  zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów. Barierki  – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości za pomocą pionowych słupków połączonych poprzeczką. Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. Podnoszenie barierek bocznych regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku, pewność  bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”. Koła blokowane indywidualnie o średnicy: 125 mm. Uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku. Łóżko posiada uchwyt do zwinięcia kabla zasilającego. Łóżko posiada centralną blokadę kół. Do wyposażenia łóżka dołączony jest wieszak kroplówki, uchwyt uniwersalny oraz materac dopasowany do rozmiarów leża z osłoną chroniącą cały materac. Materac z pokrowcem odporny na przemakanie i zanieczyszczenia, łatwy do dezynfekcji i prania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.