P. T. Wykonawcy
wszyscy

DA.271-51-12/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 3 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Zadanie nr 5 dostawa skanera do wizualizacji żył,

Pyt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości sprzęt o następujących parametrach:

- Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze.

- Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego, a następnie projektujące obraz żył na powierzchni skóry bezpośrednio nad żyłami.

- Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta

- Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji

- Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę z zasilaczem do bezprzewodowego ładowania

- Prowadzenie czytelnej projekcji  20cm (+/- 2 cm ) nad ciałem pacjenta

- Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę 12 mm

- Możliwość pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na 3 poziomach

- Możliwość ustawienia 4 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta

- Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw”

- Możliwość wyboru czułości wyświetlanej projekcji - standardowej oraz bardziej dokładnej w celu odnajdywaniu głębokich i małych żył z informacją o wybranym trybie bezpośrednio na projekcji urządzenia

- Możliwość zmiany rozmiaru projekcji 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym

- Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości 854*480

- Czas pracy 5h

- Czas do pełnego naładowania baterii 3h

- Urządzenie zasilane baterią o pojemności 4300 mAh

- Urządzenie wyposażone w główny wyłącznik zasilania, oraz dodatkowy wprowadzający aparat w tryb StandBy

- Waga urządzenia: 480 g

- Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 240 x 60 x 60 mm

- W zestawie kompatybilny statyw z giętkim przewodem tzw. „gęsią szyjką” z samozatrzaskową głowicą zabezpieczającą iluminator, osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia oraz wbudowaną rączką do prowadzenia statywu

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2 -  Czy Zamawiający będzie wymagał skanera do wizualizacji żył z dedykowaną ładowarką na stołową ? Takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze dla Zamawiającego, ponieważ nie trzeba dokupywać drogich baterii, aby korzystać z urządzenia.

Odp. Zapis punktu 12 parametrów technicznych „zadanie nr 5 – dostawa skanera do wizualizacji żył”  załącznika nr 5 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Zasilanie – akumulatorki 2x + ładowarka kontaktowa do akumulatorków | TAK |  |

Pyt. 3  -  Czy Zamawiający będzie wymagał skanera do wizualizacji żył tworzącego projekcję mapy naczyń krwionośnych na skórze pacjenta bez kontaktu z nią ? Taka funkcja niweluje potrzebę kupowania jednorazowych podkładek pod skaner mający kontakt ze skórą, dzięki czemu likwiduje niepotrzebne koszty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4  -  Czy Zamawiający będzie wymagał skanera do wizualizacji żył z głębokością wizualizacji 12 mm ? Jest to najbardziej optymalna wartość do prawidłowego oszacowania mapy żył, nawet w trudnych warunkach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.