P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-69-8/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2019 r.

dotyczy: sprostowanie  - zapytanie nr 3 do przetargu  - poprawne odpowiedzi na zielono

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytania

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mebli medycznych metalowych ze stali kwasoodpornej (poz. 2, 4, 40, 42, 44) wg poniższego opisu?

Korpusy szaf i szafek:

Korpusy z blachy o grubości 1mm. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji.  Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu  nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Nóżki:

Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona.  Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Drzwi : Drzwi szafek o grubości min. 18 mm  wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi szafek pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste/ mleczne.  Połączenie szkła z ramą drzwiową silikonowane.  Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szaf wysokich wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. We frontach drzwi szafek niskich i wiszących wybór zamka baskwilowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Kierunek otwierania drzwi przy szafach jednodrzwiowych  do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamki:

Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”.

Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Szuflady:

Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane  z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu.Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane  na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane).  Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze  stali nierdzewnej. Uchwyt  o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm (+/-10 mm) umożliwiający wygodny pochwyt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zawiasy:

Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż,  umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Prowadnice szuflad:

Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Półki:

Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Blaty:

Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm. Blaty od spodu wzmacnianie dodatkowym profilem trapezowym. Blat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacja szczegółową.  Blat prosty o grubości 1,2 mm, blat zagłębiony z falą o grubości 1,5 mm.  Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu). Możliwość wyposażenie blatu w komorę zlewozmywakową lub umywalkową okrągłą. Komory wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wymiarach zgodnych ze specyfikacją szczegółową. Komory  wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego.

Baterie wodne stojące

- przy umywalce - bezdotykowe,

-  przy zlewach – łokciowe

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Wykończenie:

We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe.

Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika/ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane

Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mebli medycznych (poz. 3, 41, 47, 48, 49) wg poniższego opisu?

Korpusy szaf i szafek:

Korpusy z blachy o grubości 1mm. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji.  Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu  nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki.

Odp. Zamawiający dopuszcza. z zastrzeżeniem iż, grubość korpusów z blachy ma być nie mniejsza niż 1,8 mm.

Nóżki:

Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona.  Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Drzwi : Drzwi szafek o grubości min. 18 mm  wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi szafek pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste/ mleczne.  Połączenie szkła z ramą drzwiową silikonowane.  Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szaf wysokich wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. We frontach drzwi szafek niskich i wiszących wybór zamka baskwilowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Kierunek otwierania drzwi przy szafach jednodrzwiowych  do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamki:

Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”.

Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Szuflady:

Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane  z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu.Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane  na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane).  Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze  stali nierdzewnej. Uchwyt  o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm (+/-10 mm) umożliwiający wygodny pochwyt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zawiasy:

Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż,  umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Prowadnice szuflad:

Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Półki:

Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Blaty:

Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm. Blaty od spodu wzmacnianie dodatkowym profilem trapezowym. Blat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacja szczegółową.  Blat prosty o grubości 1,2 mm, blat zagłębiony z falą o grubości 1,5 mm.  Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu). Możliwość wyposażenie blatu w komorę zlewozmywakową lub umywalkową okrągłą. Komory wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wymiarach zgodnych ze specyfikacją szczegółową. Komory  wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego.

Baterie wodne stojące

- przy umywalce - bezdotykowe,

-  przy zlewach – łokciowe

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Wykończenie:

We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe.

Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika/ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane

Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni (poz. 23) wg poniższego opisu?

Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon z tworzywa - 2x, baterie bezdotykowe (zasilane prądem) 2x, bezdotykowy dozownik mydła 2x, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego  podajniki mydła, 2x, podajnik szczotek chirurgicznych 1x. Wymiary: 1600x600x1240 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Lub

Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, trzystanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon z tworzywa - 3x, baterie bezdotykowe (zasilane prądem) 3x, bezdotykowy dozownik mydła 3x, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego  podajniki mydła, 3x, podajnik szczotek chirurgicznych 2x. Wymiary: 2355x600x1240 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podestu (poz. 29) wg poniższego opisu?

Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Wymiary: 500x650x410mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika na narzędzia z ruchomą płytą (poz. 37) wg poniższego opisu?

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony ręcznie. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami fi 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360° z podniesionym obrzeżem. Wymiary blatu: 615x405 mm, dopuszczalne obciążenie 5 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary stolika i zakres podnoszenia: 640x450x920/1370 mm

Lub

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary stolika i zakres podnoszenia: 740x490x960/1370 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika na narzędzia z wyposażeniem (poz. 38) wg poniższego opisu?

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).  Stolik z blatem zagłębionym i półką zagłębioną – montowane na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża, w obudowie z tworzywa. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w dwie szyny instrumentalne. Konstrukcja stolika wykonana z profili zamkniętych kwadratowych 25x25mm. Wyposażenie opcjonalne: stelaż na worek odpadów: Wymiary blatu: 1000x650 mm. Wymiary zewnętrzne: 1115x720x880 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka anestezjologicznego (poz. 61) wg poniższego opisu?

Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem ze stali kwasoodpornej.

Wózek z frontem malowanym proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra (min. 10 kolorów do wyboru). Pozostałe elementy konstrukcji wózka niemalowane.

Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Konstrukcja szuflady: Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.

Uchwyty do szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm (+/-10 mm) umożliwiający wygodny pochwyt.

Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w 1.4301 (304), wygłuszony

Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada umieszczona w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Wyposażenie dodatkowe : nadstawka na materiały iniekcyjne 5+6, uchwyt worka na odpady z pokrywą, pojemnik na odpady iniekcyjne, uchwyt na rękawiczki, wieszak płynów infuzyjnych

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z frontu wózka, wykonany z rurki fi 20mm.

Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem

4 odbojniki talerzykowe wykonane z tworzywa umieszczone nad każdym z kół

Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 690 mm (+/-20 mm) głębokość 700 mm (+/-20 mm) wysokość 985 mm (+/-20 mm)

Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.

Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE

Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016

Gwarancja min 24 miesiące

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka na odpady pojedynczego 120l (poz. 63) wg poniższego opisu?

Stelaż do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą, wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową matową (standardowo) lub tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaża z pokrywą wolnoopadającą.

Wymiary: 415x580x1050mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka reanimacyjnego (poz. 64) wg poniższego opisu?

Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem ze stali kwasoodpornej.

Wózek z frontem malowanym proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra (min. 10 kolorów do wyboru). Pozostałe elementy konstrukcji wózka niemalowane.

Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Konstrukcja szuflady: Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.

Uchwyty do szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm (+/-10 mm) umożliwiający wygodny pochwyt.

Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej w 1.4301 (304), wygłuszony

Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada umieszczona w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Wyposażenie dodatkowe : uchwyt worka na odpady z pokrywą, uchwyt na rękawiczki, wysuwany blat dodatkowy, półka pod defibrylator, deska reanimacyjna, wieszak na płyny infuzyjne, uchwyt na butlę z tlenem

Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z frontu wózka, wykonany z rurki fi 20mm.

Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem

4 odbojniki talerzykowe wykonane z tworzywa umieszczone nad każdym z kół

Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 690 mm (+/-20 mm) głębokość 700 mm (+/-20 mm) wysokość 985 mm (+/-20 mm)

Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV.

Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE

Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016

Gwarancja min 24 miesiące

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbieracza jezdnego podwójnego z pokrywą na brudną bieliznę i odpady (poz. 65) wg poniższego opisu?

Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami.  Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe matowe (standardowo) lub polerowane (świecące) lub tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszone nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90˚ (standardowo otwarcie na 83˚).  Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywami wolnoopadającymi.

Wymiary: 860x580x1050mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy terminu realizacji – zadanie 1 (poz.2, 3, 4, 23, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 61, 63, 65, 65)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Prośbę swoją motywujemy tym, że w ramach postępowania są meble projektowane indywidualnie, pod wymiar z uwzględnieniem specyfiki danego pomieszczenia, przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących. W przypadku zabudów meblowych Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w miejscu montażu mebli. Dodatkowo jest też zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym min. kolorów mebli, co również może wpłynąć na wydłużenie rozpoczęcia procesu produkcji mebli. Dodatkowo poddostawcy części do gotowych mebli znacznie wydłużyli terminy dostaw, w związku ze zbliżającym się końcem roku i ilością projektów, jakie mają jeszcze do wykonania.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.