P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-22/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 17 do przetargu – zestaw 17

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1, dotyczy zadania 5, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 5 pozycji 4 (pulsoksymetr) w celu zaoferowania atrakcyjnej oferty cenowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dotyczy zadania 5, pozycja 4

Prosimy  Zamawiającego dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-5, pracującego  w technologii Masimo SET , stanowiącej tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej , zarówno do pomiarów ciągłych jak i wyrywkowych, o wadze 320 g, bez zasilania sieciowego , bez wbudowanego akumulatora,  zasilany bateriami ( 4 AA Alkaiczne) o czasie zasilania do 48 godzin, z dokładnością pomiaru saturacji 70-100 % Pacjenci spokojni (brak ruchów):Dorośli, Pediatryczni: +/- 2 jednostki, Noworodki:  +/- 3 jednostki. Pacjenci w ruchu :Dorośli, Pediatryczni:  +/- 3 jednostki , Noworodki	  +/- 3 jednostki , Pacjenci z niską perfuzją: Dorośli, Pediatryczni: +/- 2 jednostki , Noworodki: +/-3 jednostki, z dwoma niezależnymi wyświetlaczami LED – obserwacja danych w pionie,  bez portu RS 232, z  krótkim trendem SpO2 oraz PR z min. ostatnich 15 minut po wrzuceniu danych na dysk zewnętrzny, o następujących parametrach technicznych:

Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,

Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin

Wymienialna osłona gumowa

Dwa niezależne wyświetlacze LED

Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm

Waga urządzenia 320 g

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2): 1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym

Zakres perfuzji 0,02-20,0%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia

Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia

Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund

Odp. Zamawiający dopuszcza.