Zał. nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych, pod kątem demontażu istniejących dźwigów, dostawą i montażem nowych dźwigów  w budynku skrzydła AB ( dźwig „pediatryczny” i dźwig „neurologiczny”)  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Zakres prac

- opracowanie harmonogramu wykonywania prac budowlanych które mają gwarantować Zamawiającemu zminimalizowanie utrudnień w funkcjonowaniu obiektu oraz przedstawienie jej do akceptacji  Zamawiającemu,

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych dla potrzeb demontażu dźwigów

- demontaż dwóch istniejących dźwigów

- wykonanie robót na potrzeby montażu nowych dźwigów

- dostawa i montaż dwóch kompletnych urządzeń dźwigowych opisanych szczegółowo w załączniku nr 9 - „Parametry dźwigów”.,

- sporządzenie dokumentacji rejestracyjnej dźwigów,

- ocena zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT,

- Wykonanie dokumentacji dozorowej i odbiorowej,

- Uzyskanie z UDT zgody na koncepcję wymiany dźwigów łącznie z opłaceniem kosztów,

- Uzyskanie pozytywnej decyzji o dopuszczenie do użytkowania + JN UDT,

- Uzyskanie dopuszczenia i zezwoleń na eksploatacje dźwigów (opłacenie kosztów DT),

- Doprowadzenie linii zasilającej na najwyższy przystanek, oświetlenie szybu

- Rejestracja dźwigów w UDT- stałe zasilanie na koszt Wykonawcy,

- gwarancja na przedmiot zamówienia ( roboty budowlane, materiały łącznie z przyciskami w kasetach i elementami oświetlenia)– min. 36 miesięcy,

- Wykonanie niezbędnych prac budowlanych, adaptacyjnych, remontowych i renowacyjnych szybu

- wymaga się prowadzenia prac demontażowych i montażowych w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu, niekolidujący z funkcjonowaniem Oddziałów szpitalnych

- z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi  na wszystkich przystankach, sztywną i pyłoszczelną przegrodą /do pełnej wysokości kondygnacji/ i zabezpieczenia przez dostępem osób trzecich,

- roboty związane z montażem nowych dźwigów prowadzone w szybie na podestach przystankowych mają bezwzględnie zapewnić po ich wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom,

- wymaga się, aby po wymianie drzwi przystankowych, ściany wokół drzwi oraz posadzka zostały doprowadzone do stanu pierwotnego a także zamontowano kątowniki ochronne z blachy nierdzewnej,

- każdego dnia jest konieczny do uporządkowania teren budowy i zapewnienie warunków BHP,

- roboty należy realizować w ścisłej współpracy z koordynatorem Zespołu ds. technicznych - Panem Józefem Kośką Tel 18/443-88-77 wew. 511, 18/443-70-47

- obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy (dziennik z przebiegu budowy dla potrzeb Zamawiającego).

- Demontaż istniejących dźwigów-wymaga się rozliczenia kosztów złomowania zdemontowanych elementów „starych” dźwigów.

Zamawiający może wystąpić o pozostawienie zdemontowanych podzespołów do własnej dyspozycji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia zdemontowanych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szpitala.

- Wymaga się aby złożona dokumentacja i wszystkie instrukcje były w j. polskim /dopuszcza się jedynie w języku obcym wykazów części zamiennych z importu pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację/, dla zasadniczych podzespołów dźwigowych należy podać informacje o świadectwie ich pochodzenia,

- Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja swoim zakresem obejmuje m.in. dokumentację dla konserwatora do maszynowni, dokumentacje techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp.

- Zamawiający informuje, że w celu właściwego przygotowania oferty Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanego demontażu i montażu nowych urządzeń dźwigowych. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 7 kwietnia  2022r na godź. 12:00.- Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego – Budynek Działu Administracyjno-Technicznego ul Młyńska 5.

W celu potwierdzenie obecności konieczne jest pisemne poinformowanie Zamawiającego o swojej obecności najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej na adres e-mail zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane oraz na urządzenia dźwigowe (dostawę i  montaż) bez żadnych wyjątków /łącznie z przyciskami w kasetach, elementami oświetlenia/ na okres min 36 m-cy od dnia bezusterkowego odbioru i uzyskania pozytywnej decyzji o dopuszczeniu do użytkowania. Reakcja na usterki i podjęcie naprawy w czasie gwarancji do 12 godz. oraz bezpłatne przeglądy i naprawy przez okres gwarancji – po stronie Wykonawcy.

Oprócz  tego w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnych prac konserwacyjnych 1 raz w miesiącu ( o ile instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej) a raz w roku dźwigi winny być poddane badaniu okresowemu przez UDT ( na koszt Wykonawcy).

- Za dzień odbioru zadania Zamawiający uzna datę otrzymania od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie ze SWZ. Dodatkowo Zamawiający wymaga by Wykonawca w dniu odbioru przedłożył wykaz podmiotów (wraz z kontaktem – lokalizacja, nr tel. adres e-mail) będącymi producentami lub dostawcami materiałów, urządzeń użytych w czasie robót.

- Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia zawarta jest w załączniku nr 12 do SWZ tj. Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

- Rozliczenie za korzystanie z mediów przy realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę (woda, prąd itp.) dokonane będzie ryczałtowo – ryczałtem po zakończeniu robót i końcowym odbiorze robót.