Zał. nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy budynku Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu polegająca na wykonaniu ścieżki spacerowej z umieszczonymi ławkami parkowymi oraz wykonaniu i montażu balustrad i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się m. in. do:

wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu własnego sprzętu, narzędzi i materiałów  	zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2021r., poz.2351),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j .Dz. U z 2021r poz.741),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r poz.916)

- Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973).

- W związku z wprowadzeniem w jednostce Zamawiającego normy ISO 14001:2004 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad środowiskowych dla Wykonawców i Podwykonawców wprowadzonych w/w normą w szpitalu.

- Zakres prac- Część nr 1- należy wykonać w oparciu o przedstawiony w załączniku nr 12 do SWZ- Projekt zagospodarowania terenu. W zakres prac obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu;

- Prace ziemne: zdjęcie warstwy humusu na obszarze przeznaczonym pod kostkę betonowa,

korytowanie i profilowanie koryta do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni,

przygotowanie  terenu pod trawnik.

- Usuniecie istniejących krawężników

- Ułożenie obrzeży oraz nowych krawężników

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej;

- Ziemie uzyskana z korytowania nawierzchni oraz ław fundamentowych należy w pierwszej

kolejności wykorzystać na uzupełnienie poziomu przy wejściu na adoptowany fundament

betonowy, pozostałą ziemię należy rozplanotowac równomiernie po całym obszarze.

- Remont muru z cegły poprzez usuniecie pozostałości tynku oraz wyrównanie górnego poziomu poprzez usuniecie części cegieł.

- Oczyszczenie i wyrównanie powierzchni betonu na fundamencie przeznaczonym pod wzniesiona rabatę, uzupełnienie wysokości muru do jednego poziomu, wykonanie tynków;

- Wykonanie fundamentów pod mała architekturę oraz balustradę

- Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych związanych z obiektami małej architektury:

ławek, koszy na śmieci oraz balustrad;

- Przygotowanie terenu pod nasadzenia;

- Wykonanie nowych nasadzeń

- Rozłożenie maty ściółkującej na całej powierzchni rabat oznaczonych na planie, rozłożenie

ściółki kamiennej we wskazanych miejscach.

- Założenie trawnika

- Prace porządkowe

- Zakres prac- Część nr 2 – należy wykonać w oparciu o przedstawione w załączniku nr 9 do SWZ- parametry pochylni. W zakres prac obejmuje w szczególności:

- Zakup pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- Dostarczenie pochylni,

- Prace budowlane związane z posadowieniem pochylni w tym wykonania i przygotowania posadowienia tj. słupów betonowych lub utwardzonego podłoża,

- Przygotowaniem i montaż ,

- Prace porządkowe,

- Uwagi ogólne

- Wykonawca winien:

- Zabezpieczyć teren  robót ( oznakować utrzymać porządek w trakcie robót) zgodnie z przepisami BHP,

- Zabezpieczyć urządzenia, instalacje i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane na okres min 24 m-cy od dnia bezusterkowego odbioru.

- Zamawiający wymaga by Wykonawca w dniu odbioru przedłożył wykaz podmiotów (wraz z kontaktem – lokalizacja, nr tel. adres e-mail) będącymi producentami lub dostawcami materiałów, urządzeń użytych w czasie robót.

- Rozliczenie za korzystanie z mediów przy realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę (woda, prąd itp.) dokonane będzie ryczałtowo – ryczałtem po zakończeniu robót i końcowym odbiorze robót.