Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-12/22                                                	                           Nowy Sącz, dnia  20 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie  1 do pakietu 59

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w pozycji 1 wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra  , gdyż taki wymóg stawia tylko jednego Wykonawcę do złożenia oferty. Odstąpienie pozwoli na przedstawienie wielu Wykonawcom na Polskim rynku  bogatego wachlarza asortymentowo/cenowego do wyboru dla Zamawiającego. W przypadku odstąpienia prosimy o dopuszczenie układu z generatorem o poniższych parametrach;

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane kolor, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 110 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne  ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA

GENERATOR -  wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający dwa kanały oddechowe, posiadający port do zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką dwudrożną, wykonany z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania (uprzęży ), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu,

- wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,

- wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm  oraz długości minimum 55 cm,

. Końcówka donosowa o zróznicowanej grubości ramion donosowych rozmiar S,M,L ,oznaczone kolorami

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 do pakietu 59

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepców/mocowań o poniższych parametrach Czepce/paskowe mocowanie wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, koncówki  zapinane na rzepy. Dostepnych jest szesc rozmiarów mocowania. Mocowanie generatora wykonane z bardzo elastycznego materiału, służące do stabilnego umocowania na główce, wykonane ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego. Czyste biologiczne. W rozmiarach XS, S,SM, M, L, XL. Pakowane pojedynczo.Obie pozycje pochodzące od jednego Producenta.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza.