Wykonawcy wszyscy

DA.271-60-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 14 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 – dotyczy części 1

Czy Zamawiający dopuści rejestrator holterowski o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

3-kanałowe EKG

pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji

rejestracja EKG online (Bluetooth), dająca możliwość obejrzenia zapisu EKG w dowolnym momencie badania

wodoszczelny, IP67

próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji

zasięg Bluetooth do 100 m

pojemność pamięci: 4 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)

krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny

transfer danych: micro-USB

detekcja zdarzeń stymulatora

format danych: EDF (Europejski Format Danych)

czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do 8 dni

waga 18 g.

wymiary maks. 5x3x1,5 cm

mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków

Rejestracja 3 kanałów do 7 dni, bez potrzeby doładowywania

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy części 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania rejestratora wraz z oprogramowaniem czy rejestrator ma być kompatybilny z oprogramowaniem, które Zamawiający posiada?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rejestratora, który jest kompatybilny z systemem Mortala będącym w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 3 – dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o parametrach zawartych w poniższej tabeli?

|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. |
| --- | --- |
|  | Tryby pracy: automatyczny, ręczny. |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. |
|  | CMR >100dbB |
|  | Pomiar HR: 30-300 bpm |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. |
|  | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, 4,3” , rozdzielczość: 480x272 |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD: aktualnego czasu; częstości rytmu; czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. Kontaktu elektrod |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. |
|  | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. |
|  | 1 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. |
|  | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 100 x 150 mm, składanka |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. |
|  | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. |
|  | Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. |
|  | Wydruk daty i godziny badania. |
|  | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej. |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. |
|  | 1 | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał. |
|  | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / kanał. |
|  | Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów. |
|  | Komunikacja 2x USB |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym |
|  | Format danych SCP-PDF |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |
|  | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |
|  | 1 | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |
|  | Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z koszem na akcesoria |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,9 kg. |
|  | Wymiary aparatu 285 x 204 x 65 mm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.