P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-18/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 25 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 12 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 5 – Dostawa mebli medycznych

- Kozetka do badań – duża – 4 sztuki

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę wyposażona w 4 stópki z możliwością wypoziomowania zamiast jednej wykręcanej stopki ?

Odp. Tak.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości 560 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości 620 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność kozetki.

Odp. Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 500 mm?

Odp. Nie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 600 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją kąta nachylenia zagłówka od -45° do +45° ?

Odp. Tak.

- Kozetka do badań - niemowlęca – 2szt.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg ? Niemowlęta zazwyczaj ważą kilka do kilkunastu kilogramów, zatem zastosowanie tak duże obciążenia nie jest konieczne, a jednocześnie zwiększa ono wagę całej kozetki.

Odp. Tak.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę ważącą około 40 kg ? Taka waga produktu zapewni jego stabilności i wytrzymałość, co jest bardzo ważne przy zachowaniu bezpieczeństwa dzieci podczas badania.

Odp. Tak.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę wyposażona w 4 koła, w tym dwa z hamulcem ? Mobilna kozetka jest bardziej praktyczna, pozwoli na zmianę jej ustawienia w dowolnym momencie, a jednocześnie hamulce zapewnią stabilność podczas użytkowania.

Odp. Tak.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach całkowitych:

-szerokość 830 mm

-głębokość: 660 mm

-wysokość od podłoża do blatu: 900 mm

- wysokość całkowita stolika: 980 mm ?

Odp. Tak.

- Parawan – 3 szt.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści parawan, którego szerokość w stanie złożonym wynosi 700 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści parawan, którego szerokość w stanie rozłożonym wynosi 2000 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuści parawan o wadze ok. 13 kg ? Taka waga produktu zapewni jego stabilności i wytrzymałość.

Odp. Tak.

- Stolik do przewijania i pielęgnacji niemowląt – 10szt.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania i pielęgnacji niemowląt o długości 830 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania i pielęgnacji niemowląt o wysokości 950 mm?  Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność stolika.

Odp. Tak.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania i pielęgnacji niemowląt bez dodatkowej półki nadblatowej, natomiast wyposażony w dwie szuflady z wolna przestrzenia pomiędzy, która pełni funkcje dodatkowej półki? Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poglądowym poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Tak.

Zadanie nr 6 – Dostawa mebli medycznych

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyodrębni z zadania nr 6 pozycję nr 2. Wózek opatrunkowy oraz pozycję nr 3. wózki do transportu pacjentów siedzących i utworzy z nich odrębne zadanie ? Umieszczenie tak zróżnicowanego sprzętu medycznego w jednym Zadaniu pozwala na składanie ofert tylko firmom handlowym, jednocześnie uniemożliwiając branie udziału w postępowaniu producentom mebli i sprzętu. Produkty te nie są kompatybilne ze sobą, zatem nie muszą być dostarczone przez jednego producenta.

Wyodrębnienie wskazanego asortymentu umożliwi przedstawienie oferty większej ilości Wykonawcom, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny.

- Wózek do przewozu leków I  – 1 szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odp. Tak.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Odp. Tak.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wyposażony w dwa uchwyty umiejscowione na dłuższych bokach wózka? Zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Nie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków bez uchwytów do prowadzenia ? Zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Nie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków o wymiarach: 740x440x810 mm (wysokość-od podłoża do blatu) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?  Parametry te nieznacznie różnią się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływają na funkcjonalność stolika.

Odp. Nie. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach całkowitych 1015x600x900 mm.

- Wózek do przewozu leków II  – 1 szt.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odp. Tak.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Odp. Nie.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków wyposażony w dwa uchwyty umiejscowione na dłuższych bokach wózka? Zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Nie.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków bez uchwytów do prowadzenia ? Zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Nie.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków o wymiarach: 740x440x810 mm (wysokość-od podłoża do blatu) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?  Parametry te nieznacznie różnią się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływają na funkcjonalność stolika.

Odp. Nie.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu leków bez szuflad ?

Odp. Nie. Zamawiający dopuszcza, wózek do przewozu leków II  – 1 szt.,  wykonany ze stali wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary całkowite 600x600x900 mm, wyposażony w koła o średnicy 125mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą, blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się, jedna szuflada, wyposażenie dodatkowe uchylna miska, uchwyt do worka na odpady z pokrywą, półka uchylna, pojemnik na rękawiczki, koszyk na akcesoria, pojemnik na igły.

- Wózek opatrunkowy – 1 szt. (opis pierwszy)

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, którego stelaż wykonany jest ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25mm, lakierowanego proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL ?

Odp. Tak.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z 3 blatami stalowymi,  z pogłębieniem, lakierowanymi proszkowo na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL ? Górny i dolny blat wyposażone z 3 stron w relingi stalowe lakierowane proszkowo, zabezpieczające przed zsuwaniem się sprzętu. Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poglądowym poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Tak, wyposażony dodatkowo w uchwyt do pojemnika na rękawiczki.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz na odpady otwierany kolanem  o pojemności wewnętrznego wiaderka 8 litrów ?

Odp. Tak.

Pytanie 15.

Prosimy o określenie, jakiego kosza na odpady Zamawiający oczekuje:

- otwieranego kolanem czy

- z pokrywą wahadłową ?

Na rynku nie są powszechnie dostępne kosze z pokrywą wahadłową otwierane kolanem.

Odp. Z pokrywa wahadłową.

Pytanie 16.

Prosimy o określenie ilu koszy na odpady Zamawiający oczekuje: informacja o zamykanym koszu na odpady została umieszczona zarówno w punkcie 8, jak i 11.

Odp. Jednego kosza.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron o wymiarach: 130x85x230 mm? Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poglądowym poniżej:

Zdjęcie poglądowe

Odp. Tak.

4.Wózek do przewozu bielizny – 3 szt.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny o szerokości 860 mm ? Zamawiający określił stelaż do przewozu bielizny jako podwójny. Wymiar podany przez Zamawiającego w specyfikacji (435 mm) jest wymiarem bardziej przybliżonym do stelaża pojedynczego.

Odp. Zamawiający oczekuje podwójnego wózka do przewozu bielizny. Pozycja 5 opisu parametrów technicznych w zakresie wózka do przewozu leizny – 3 szt., otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 5 | Wymiary całkowite 815x505x860 mm (±10 mm) | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny o szerokości 815 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny o głębokości 520 mm ?

Odp. Tak.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny wyposażony w pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej typu 0H18N9 ? Pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 są praktyczniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Takie rozwiązanie zapewnia dłuższą żywotność produktu.

Odp. Tak.

PROJEKT UMOWY

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w projekcie umowy §2 ust.2 (i następne) dotyczący montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w zakresie Zadania nr 5 i nr 6 , jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta  oferowane produkty nie wymaga dostarczone są w formie złożonej, gotowe do użytku. Ponadto nie są aparaturą medyczną zatem nie potrzebują uruchomienia.

Odp. Tak. W związku z odpowiedzią twierdzącą na powyższe pytanie paragraf 2, 3, 4, 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej w zakresie zadań nr: 1, 3, 4, 5, 6, 12 oraz 13.

„§ 2.

- Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

…………….

…………….

2. Czynności wyszczególnione w § 2 ust.1 obejmują również koszty towaru, opakowania, ubezpieczenia, cło, transportu, serwisu naprawczego i gwarancyjnego, montażu i  uruchomienia w siedzibie Zamawiającego .

§ 3

- Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia …… (dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie, podpisanie protokołu odbioru).

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że towar stanowiący przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, i po zamontowaniu lub po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki towaru w języku polskim, dokumenty gwarancyjne dostarczonego towaru.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, który jest przedmiotem zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do siedziby zamawiającego

- Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelakie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.

- Instalacja i montaż zakupionego towaru nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż … ……. od daty zawarcia umowy.

§ 5

- Protokół przekazania towaru zostanie sporządzony w dniu zakończenia dostawy montażu i instalacji przedmiotu umowy o którym mowa powyżej i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru.”