P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-7-13/19                                                   	               	Nowy Sącz, dnia 26 lutego 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1. Na rzucie oddziału w korytarzu i pomieszczeniu obok dyżurki oddziałowej   są narysowane ścianki z drzwiami  których w rzeczywistości nie ma. Nie ma też tych ścianek i drzwi  w przedmiarze . Proszę o odpowiedz czy  ścianki i drzwi z rysunku  obejmują zakres robót? Jeżeli tak to  proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie z czego mają być zrobione.

Odp. Do wykonania są ścianki z drzwiami. Drzwi do sal chorych, dyżurki pielęgniarskiej oraz łazienki dla niepełnosprawnych winny być wykonane jako drzwi przesuwne z aluminium 110x205cm. Pozostałe drzwi do łazienek i innych pomieszczeń – 90x205cm – drzwi zwykłe.

Ścianka oddzielająca oddział od windy wykonana z aluminium z drzwiami 2 skrzydłowymi 150x205cm, z tym że jedno skrzydło min. 90 cm.

2. Proszę o wyszczególnienie co ma być zamontowane w zestawie przyłóżkowym  w pomieszczeniu 05 sala zabiegowa - i co ma zawierać wymiana instalacji do tego zestawu . Czy w skład takiego zestawu wchodzą również gazy techniczne . Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odp. Zestawy przyłóżkowe winny zawierać:

- gniazda elektryczne,

- gniazda oświetlenia dziennego i nocnego,

- gniazda do instalacji teleinformatycznej,

- gazy medyczne (tlen, próznia).

3. Proszę o podanie parametrów listew odbojowych i narożników.

Odp. Listwy odbojowe szerokości 30 cm, odbojoporęcze (w korytarzu), narożniki 5cmx 5 cm.

4. Proszę o podanie modelu oraz parametrów sterylizatora, myjki basenów.

Odp. Zamiast sterylizatora i myjki do basenów należy dostarczyć macerator do utylizacji kaczek, basenów i innego sprzętu pomocniczego z masy celulozowej (patrz pismo zmiana SIWZ nr II – pismo znak DA.271-7-12/19 z dnia 21 lutego 2019 r., zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22 lutego 2019r.).