Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

zadanie nr 1  - dostawa mebli medycznych

poz.1 – wózek do przewożenia pacjentów leżący – 4 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 3 | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 4 | Wymiary leża : 1850 x 525 mm ( +/- 20 mm ) | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej | TAK |  |
| 6 | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
| 7 | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm | TAK |  |
| 8 | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne | TAK |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 11 | Pod leżem tunel na kasetę RTG | TAK |  |
| 12 | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem | TAK |  |
| 13 | 4 koła jezdne , gumowe z blokada centralną i kierunkową , średnica min. 160 mm. | TAK |  |

poz.2 - wózek zabiegowy – wózek wielofunkcyjny dla pielęgniarek z koszem uniwersalnym, szuflady, kosz na odpady zamykany, kosz na odpady ostre, koła z hamulcem – 3 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkiem na kolor biały | TAK |  |
| 2 | Wymiar wózka: Długość 500 mm (+/- 20 mm), Głębokość 500 mm (+/-20 mm), Wysokość 900 mm (+/- 20 mm). | TAK |  |
| 3 | 1 x blat z pogłębieniem, wymiar blatu/półki: 450x500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 4 | 1 x szafka z 3 szufladami o wymiarach 450x500 mm (+/- 20 mm). | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja z profilu o przekroju 25x25 mm(± 5 mm)., | TAK |  |
| 6 | 2x uchwyt do prowadzenia, skierowany ku górze, stanowiący element konstrukcji wózka | TAK |  |
| 7 | Cztery koła w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 8 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 odcinki szyny instrumentalnej o wymiarach 25x 10 mm(± 5 mm)., stanowiące stały element konstrukcji, -1x koszyk na akcesoria wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 290x96x90 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę instrumentalną - uchwyt ze stali do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego, z uchwytem na szynę instrumentalną - kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową i uchwytem na szynę | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe mocowane za pomocą uchwytów – metalowych kostek (bryły) z pokrętłem blokującym przesuwanie się osprzętu podczas jazdy , dostosowany do szyny instrumentalnej 25 x 10 mm (± 5 mm)., pasujący również do szyny Modur 30 x 10 mm (± 5 mm). umożliwiający dowolną konfigurację osprzętu przez użytkownika | TAK |  |

poz.3 – wózek pedałowy podwójny na odpady – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Stelaż podwójny na odpady o pojemności worka 100-120l. | TAK |  |
| 2 | W całości wykonany ze stali, nierdzewnej kwasoodpornej gatunek typu 0H18N9, obręcz wyposażona w 4 klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. | TAK |  |
| 3 | Pokrywy tworzywowe z mechanizmem cichego opadania, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, podnoszona pedałem. | TAK |  |
| 4 | Stabilna podstawa z 3 kształtowników o przekroju min. 25x25 mm i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite 860x505x860 mm (±10 mm) | TAK |  |

poz.4 – kozetka lekarska – 6 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | TAK |  |
| 2 | Blat pokryty wysokiej jakości materiałem zmywalnym, brzegi zakończone owalną linią, regulowany podgłówek, wykręcana stopka w jednej z nóg | TAK |  |
| 3 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 4 | Parametry techniczne (+/- 10%): Długość: 195 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość: 75 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Waga: max.34 kg | TAK |  |

poz.5 – fotele obrotowe do biurek zmywalne – 35 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Krzesło na pięcioramiennej chromowanej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm | TAK |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym. | TAK |  |
| 4 | Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa PU. | TAK |  |
| 5 | Krzesło z mechanizmem CPT. | TAK |  |
| 7 | Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. | TAK, podać |  |
| 8 | Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub. | TAK, podać |  |
| 9 | Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 400-530mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 10 | Podstawa o średnicy: 645mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 12 | Wysokość podłokietników: 215mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru tapicerki w min. 9 kolorach. | TAK, podać |  |
| 14 | Krzesło posiadające atest badań wytrzymałościowych oraz atest krzesła profilaktyczno rehabilitacyjnego. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

poz.6 – taborety obrotowe medyczne bez oparcia – 5 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję | Tak/podać |  |
|  | Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9, pięcioramienna o średnicy 600mm (+/- 20 mm), wyposażona w koła o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą | Tak/podać |  |
|  | Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 670-940 mm (+/- 20 mm) | Tak/podać |  |

poz.7 i 8 – krzesła zespolone -  (poz. 7 – 6 kompletów, 1 komplet = 4 siedziska zespolone)

(poz. 8 – 2 komplety, 1 komplet = 3 siedziska zespolone)

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Krzesło szpitalne – zmywalne z siedziskiem i oparciem z polipropylenu. | TAK |  |
| 2. | Stelażmetalowychromowany | TAK |  |
| 3. | Możliwośćsztaplowaniakrzeseł oraz łączenia w rzędy. | TAK |  |
| 4. | Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość krzesła min. 529 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość krzesła min. 810 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość krzesła min. 476 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |

poz.9 – parawan jezdny – 6 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Parawan na stelażu z giętego kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, podstawa z giętego kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 2 | Wypełnienie parawanu stanowi zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką dostępna w kolorze: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym. | TAK, podać |  |
| 3 | szerokość skrzydła w parawanie – 1000 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

poz.10 – wózek do przewożenia pacjentów leżący – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 3 | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 4 | Wymiary leża : 1850 x 525 mm ( +/- 20 mm ) | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej | TAK |  |
| 6 | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
| 7 | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm | TAK |  |
| 8 | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne | TAK |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 11 | Pod leżem tunel na kasetę RTG | TAK |  |
| 12 | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem | TAK |  |
| 13 | 4 koła jezdne , wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową | TAK |  |

poz.11 – wózek reanimacyjny – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Wózek reanimacyjny wyposażony szafkę z 3 szufladami. | TAK |  |
| 2 | Wymiary wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - szerokość 700 mm (+/- 20 mm) - głębokość 560 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK/Podać |  |
| 3 | Wózek wyposażony w szafkę z 3 szufladami: - 3x szuflady o wysokości frontu 156 mm (+/- 10 mm) | TAK/Podać |  |
| 4 | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK |  |
| 5 | Blat wózka wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm. Blat z ABS z możliwością demontażu | TAK |  |
| 6 | Wymiary blatu: 600x500 mm (+/- 10 mm) Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 550x450 mm (+/- 10 mm) | TAK/Podać |  |
| 7 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK/Podać |  |
| 8 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na wybrany kolor z palety RAL - min 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 9 | Prowadnice szuflad z samodociągiem | TAK |  |
| 10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiarów pojemnika Zamawiającego - 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, wymiary pojemnika: 130x85x230 mm (+/- 5 mm) - 1x stelaż worka na odpady z pokrywą uchylną | TAK/Podać |  |

poz.12 – kozetka lekarska – 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | TAK |  |
| 2 | Blat pokryty wysokiej jakości materiałem zmywalnym, brzegi zakończone owalną linią, regulowany podgłówek, wykręcana stopka w jednej z nóg | TAK |  |
| 3 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 4 | Parametry techniczne (+/- 10%): Długość: 195 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość: 75 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Waga: max.34 kg | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 2 dostawa dozowników

poz.1 – podajnik na papier toaletowy

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.2 – dozownik na mydło

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.3 – podajnik na ręcznik

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.4 – koszyczki na łóżka na środek dezynfekcyjny

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podajnik na papier toaletowy – szt. 73 |
| 1 | Dozownik dostosowany do papieru wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. | TAK podać |  |
| 2 | Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku. | TAK podać |  |
| 3 | System papieru w odcinkach (tzw. zetka) | TAK podać |  |
| 4 | Podajnik zamykany na kluczyk. | TAK podać |  |
| 5 | Wymiary : wys.220 mm, szer. 220 mm, gł. 150 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
| Dozownik ma mydło – szt. 65 |
| 2 | Dozownik do mydła w pianie o pojemności 1000ml, wykonany z ABS i MABS, łatwy w utrzymaniu w czystości, pozbawiony przestrzeni trudnodostępnych. Umożliwiający identyfikację wkładu. Zamykany na kluczyk uniemożliwiający kradzież wkładu. Dozownik sensorowy na 4 R14 baterie. | TAK podać |  |
| Podajnik na ręcznik – szt.124 |
| 3 | Dozownik MATIC do ręczników w roli, o wymiarach: wys: 372mm, szer: 337mm, gł: 203mm, wykonany z tworzywa ABS oraz MABS. Dozujący pojedynczy odcinek ręcznika o długości 25cm, posiadający kontrolę poziomu ilości zużycia wkładu. Zawierający poziomicę umiejscowioną na tylnej ścianie umożliwiającą łatwy montaż oraz zestaw montażowy. W kolorze białym. | TAK podać |  |
| Koszyczki na łóżka na środek dezynfekcyjny – szt.37 |
| 4 | Metalowy koszyk na łóżko dostostosowany do butelek typu euro 500ml | TAK podać |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy