P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-10-7/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 24 marca 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego i  Poradni Urazowo-Ortopedycznej (przy Alejach Wolności 49) Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu o poniższych parametrach:

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Aparat do terapii HFNC (High-FlowNasalCannula) – generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem i mikserem gazów, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: kaniule donosowe, łącznik tracheostomijny i łącznik do maski twarzowej. Fabrycznie nowe urządzenie. |
| 1.1. | Mikser gazów z funkcją Auto-Control FiO2 – wbudowany w aparat – pozwalający na sterowanie stężeniem tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. Funkcja Auto-Control FiO2 samoczynnie dobiera lub zmniejsza ilość tlenu w zależności od ustawionego na aparacie przepływu i stężenia tlenu. |
| 1.2. | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu FiO2. Panel dotykowy Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia |
| 1.3. | 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C |
| 1.4. | 2 zakresy ustawień przepływów: dzieci 2-25 l/min oraz dorośli 10-80 l/min |
| 1.5. | Stężenie tlenu w zakresie od 21 % do 100 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) |
| 1.6. | Zintegrowane mieszanie tlenu |
| 1.7. | Wbudowany sensor tlenu. Możliwość podłączenia koncentratora tlenu |
| 1.8. | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. Cyrkulacji gorącego powietrza) zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu |
| 1.9. | Przycisk wyciszania alarmu |
| 1.10. | Sterylizacja aparatu za pomocą generatora ozonu |
| 1.11. | Waga: 2,5 kg. (3,5 kg z akcesoriami) |
| 1.12. | Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165 |
| 1.13. | Zasilanie: 220 V AC ± 22 V, 50±1 Hz |
| 1.14. | Pompa wewnętrzna – nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. Możliwość prowadzenia terapii tylko powietrzem z pomieszczenia |
| 2. | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi – w tym 2 kółka z hamulcami. |
| 2.1. | Półka o wymiarach 38 cm x 30 cm |
| 2.2. | Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 27 cm x 16,5 cm (głębokość 16 cm) |
| 2.3. | Regulowana wysokość statywu w zakresie 157,5 cm do 192,5 cm |
| 2.4. | Statyw wyposażony w 4 składane uchwyty do zawieszenia kroplówek i akcesoriów |
| 3. | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z racheiuniwersal się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. W zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Produkt zalecany przez 1 pacjenta / 14 dni |
| 4. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula). Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta i występuje w 3 rozmiarach do wyboru użytkownika na etapie dostawy: rozmiar S (przepływ gazów 10-50L/min) rozmiar M (przepływ gazów 10-70 L/min) – racheiuniwersalny rozmiar L (przepływ gazów 10-80L/min) Produkt zalecany do użytku przez 1 pacjenta / 14 dni |
| 5 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC infant, pediatric przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniule nosowe o średnicy 2,9 mm i 3,2 mm. Do terapii tlenowej wysokim przepływem, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców hydrokoloidowych. |
| 6. | Łącznik rachei do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula). Przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi . Produkt zalecany przez 1 pacjenta / 14 dni. |
| 7. | filtr zapewniający dopływ czystego powietrza z pomieszczenia, zalecany do wymiany co 1 miesiąc – 6 szt |

Termin realizacji: od ręki

Gwarancja:           36 miesięcy

Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie RP ,posiada stosowne dokumenty CE,EC

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.