Wykonawcy wszyscy

DA.271-16-7/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 23 kwietnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i urządzeń w  ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości myjni chirurgicznej dwustanowiskowej, o parametrach wskazanych w poniższej tabeli? Oferowane rozwiązanie jest równoważne względem SIWZ i bardzo często spotykane na nowoczesnych blokach operacyjnych

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | TAK/NIE | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 2. | Wyrób łatwy do utrzymania w czystości | TAK |  |
| 3. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 4. | Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach | TAK |  |
| 5. | Panel przedni zdejmowany | TAK |  |
| 6. | Wyrób jest konstrukcją samonośną | TAK |  |
| 7. | Głębokość komory 200 mm | TAK |  |
| 8. | Myjnia wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów - termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 – 95 st. C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50 Hz cykle uruchamiane automatycznie | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe: 2 podajnik mydła 500ml, 2x podajnik płynu dezynfekcyjnego 500ml, 2x bateria na podczerwień zasilana sieciowo, podajnik szczotek – 1x | TAK |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1600x600x1240 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Pozostałe warunki |  |  |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dokument na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 (dokument na wezwanie Zamawiającego) | TAK |  |

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 2:

Mając na uwadze, że oferowane wyroby przeznaczone są na blok operacyjny a więc do pomieszczeń wymagających wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma przedłożyć (w ramach dokumentów na wezwanie) certyfikat CE na syfon samodezynfekujący oraz atest PZH, z którego wynika, że myjnia właśnie z takim syfonem została zgłoszona do stosowania w jednostkach służby zdrowia? Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał gwarancję, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jakości, ale przede wszystkim sprzyjające utrzymaniu wysokiej aseptyki i zgodne z opisem SIWZ. Wymóg dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów to jedyna gwarancja dla Zamawiającego i jedyny sposób, aby Zamawiający na etapie badania ofert mógł stwierdzić czy właśnie taki wyrób został zaoferowany.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza certyfikat CE na syfon samodezynfekujący oraz atest PZH. Zamawiający wymaga w związku z przedstawieniem przedmiotowych środków dowodowych załączonych do oferty  – Deklaracji Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC – szczegóły patrz rozdział X ust. 4 SWZ.