Wykonawcy

wszscy

DA.271-38-11/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 20 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

zapytanie dotyczy: załącznik nr 8. Tomograf komputerowy.

| I. Wyposażenie dodatkowe |
| --- |
| Strzykawka automatyczna |
|  | Model / Typ / Producent | TAK |  |
|  | Automatyczna strzykawka do tomografu komputerowego | TAK |  |

- Czy zamawiający wymaga zgodnie ze standardem przyjętym dla tomografów, rezonansów i innych urządzeń medycznych możliwości objęcia zdalnym nadzorem serwisowym przez łącze internetowe również wstrzykiwacza kontrastu ? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że objęcie zdalnym nadzorem wyłącznie Tomografu nie chroni szpitala przed przestojem w funkcjonowaniu pracowni wynikającym z awarii wstrzykiwacza, zwłaszcza w sytuacji ograniczonego dostępu serwisu do szpitali jak ma to miejsce obecnie przy restrykcjach związanych z COVID 19.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość objęcia zdalnym nadzorem serwisowym przez łącze internetowe również wstrzykiwacza kontrastu.

- Czy zamawiający będzie wymagał, aby wstrzykiwacz był przystosowany do pracy na wkładach jednorazowego jak i  wielorazowego użytku z minimalnym okresem użytkowania wkładu wielorazowego 12 godzin bez limitu wykonanych iniekcji? Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli zamawiającemu optymalnie zarządzać kosztami materiałów zużywalnych i dostosowywać je do ilości zaplanowanych badań.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza wkłady jednorazowego użytku.

- „Czy zamawiający wymaga możliwości sterowania dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej oraz automatycznie generowanego przez tomograf,  raportu dotyczącego rzeczywistych parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania  i wydruku”?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego.