Zał. nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Konserwacja i przeglądy konserwacyjne obejmują:

- Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta z zachowaniem wymogów UDT zakończone wpisem do dziennika.

- Wymianę drobnych części i materiałów eksploatacyjnych m.in. żarówki sygnalizacyjne, kontakty drzwi, bezpieczniki, styki styczników głównych,  oleje, smary, czyściwo. Koszty materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca.

- Dokonywanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

- Wykonanie czynności mających na celu utrzymanie dźwigów w stanie sprawności technicznej.

- Wykonanie czynności opisanych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń.

- Wykonanie czynności wynikających z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonanie czynności opisanych w Rozporządzaniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie eksploatacji  napraw i modernizacji  urządzeń transportu bliskiego,( Dz. U. z 2018r poz.2176) w tym terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych (min. co 30 dni).

- Konserwacje wykonywane będą w ustalonych terminach przewidzianych dla zmniejszania prawdopodobieństwa awarii lub degradacji wind- dźwigów.

- Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje także pozostałe czynności konserwacyjno-naprawcze wynikające z warunków technicznych eksploatacji dźwigów a nieujęte w powyższym zestawieniu, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dźwigów.

- Przedmiotem zamówienia nie są objęte roboty elektryczne związane z przeglądami, konserwacją, wymianą lub naprawą linii zasilającej przed wyłączeniem dźwigu oraz pionu oświetleniowego poza maszynownią.

- Wykonanie pomiarów izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności zerowania będą wykonane na podstawie odrębnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

- Naprawa

- Naprawa polega na wymianie lub naprawie wadliwych lub zużytych elementów nieobjętych czynnościami konserwacyjnymi, a wynikających z ich naturalnego zużycia w normalnym czasie eksploatacyjnym (m.in. liny, koła, części zespołu napędowego, suwaki, kabiny) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych elementów dźwigu przez osoby trzecie.

- Naprawa nie obejmuje kosztów części dźwigowych tylko koszty robocizny. Koszty części dźwigowych pokrywa Zamawiający.

- Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu faktury za wymieniane części. Naprawy dźwigów wykonywane będą na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu oraz wstępnej kalkulacji ceny usługi obejmującej cenę robocizny zgodnie z § 1 umowy oraz części zamiennych i materiałów, koszty dojazdu pracownika Wykonawcy lub przesyłki.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych częściach urządzeń dźwigowych.

- Badania Urzędu Dozoru Technicznego ( UDT)

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestniczenie w czynnościach dozoru technicznego wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dźwigów do rewizji wewnętrznej, kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w celu zapewnienia ciągłości pracy dźwigów oraz przestrzegania kontroli technicznej.

- W przypadku negatywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego, która to zabrania dalszej eksploatacji dźwigu, a negatywna opinia jest spowodowana niewłaściwym wykonaniem obowiązków Wykonawcy, wszelkie koszty napraw, części/ elementów i inne niezbędne nakłady, które są konieczne do uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego pokrywa Wykonawca (w tym koszty opłat związanych z kolejnym przeglądem Urzędu Dozoru Technicznego), chyba że udowodni, że wina nie leży po jego stronie. Wykonawca ma obowiązek wykonania ww. napraw i przygotowania dźwigu do sprawności technicznej umożliwiającej jego eksploatację w terminie 7 dni.

- Koszty przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający, z wyjątkiem przypadku opisanego powyżej.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Awarie dźwigów zgłaszane będą telefonicznie lub pisemnie za pomocą fax lub e-mail przez pracowników Zespołu ds. Technicznych.

- W przypadku wystąpienia nagłych awarii, w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, w tym m.in. zacięcie ludzi w dźwigu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (max. do 30 minut) przysłania serwisanta  na miejsce zdarzenia.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać na czynnych obiektach.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, doświadczeniem oraz z należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania dźwigów w ciągłym ruchu w okresie pomiędzy naprawami głównymi z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno-naprawczych.

- Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zobowiązuje się do należytego utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Instrukcji Konserwacji Dźwigów oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązujących norm w zakresie konserwacji dźwigów.

- Wykonawca nie może przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy posługiwać się osobami trzecimi bez uprawnień.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o zużytych lub uszkodzonych częściach urządzeń dźwigowych. W przypadku gdy zużyte lub uszkodzone części powodują zatrzymanie dźwigu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ich wycenę w najkrótszym możliwym terminie jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym w szczególności koszty użycia przez Wykonawcę materiałów do konserwacji dźwigów, takich jak: oleje, smary, styki, żarówki sygnalizacyjne i oświetlenia kabiny, bezpieczniki, śruby, podkładki, czyściwa, zawleczki itp. oraz koszty dojazdu do Zamawiającego muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

- Każde czynności Wykonawcy wykonywane na dźwigach będą zgłaszane osobiście lub telefoniczne w Zespole ds. Technicznych Zamawiającego -nr telefonu 18- 442-58-17  lub 18-443-70-47 w momencie rozpoczęcia usługi, a w momencie zakończenia –pisemne oświadczenie o dopuszczeniu do eksploatacji urządzenia wraz z protokołem wykonanych czynności i wpisu w Książce Dźwigu który zostanie przekazany do Zespołu ds. Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać comiesięczne raporty o stanie technicznym dźwigów w terminie do 4 dni od daty przeprowadzenia każdego przeglądu konserwacyjnego, zgodnie z zakresem przeglądu w danym okresie wskazanym w przepisach, o których mowa w załączniku nr 6 do SWZ. Raporty te winny zawierać informacje o stanie technicznym dźwigów oraz informacje o stanie kluczowych elementów dźwigów oraz zalecanych wymianach części podczas następnego przeglądu. Raporty winne być złożone w Zespole ds. technicznych za potwierdzeniem odbioru.

- Gwarancja na wykonaną usługę (materiały i wykonanie) wynosi min. 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu.

- Czas reakcji serwisu polegający na rozpoczęciu usuwania awarii i naprawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niesprawności urządzenia.

- Czas wykonania naprawy od momentu zgłoszenia wynosi:

- drobne naprawy niewymagające wymiany części lub gdy awarii uległa część dźwigu która jest powszechnie dostępna do 4 h;

- w przypadku gdy konieczna jest wymiana części dostępnych jedynie w autoryzowanym serwisie do 24 h;

- pozostałe wymagające oczekiwania na dostawę części zamiennych do 3 dni roboczych