Wykonawcy wszyscy

DA.271-50-7/22                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 27 lipca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż monitora OIT dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 1:

- Platforma do oceny parametrów hemodynamicznych pacjenta - monitor do oceny hemodynamicznej układu  krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako:

- bez użycia cewnika Swan-Ganza,

- pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego,

- oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego,

- pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych,

- pomiar za pomocą wykorzystania standardowego sygnału z kardiomonitora z dostępem tętniczym: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy - bez konieczności stosowania dodatkowych czujników j. uż.

- Analiza w czasie rzeczywistym w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości oraz z możliwością uśrednienia kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego na podstawie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego - bez konieczności stosowania dodatkowych czujników j. uż.

Mierzone parametry:

- ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA);

- częstość akcji serca (HR);

- zmienność akcji serca (HRV);

- objętość wyrzutowa serca (SV; SVI);

- pojemność minutowa serca (CO, CI);

- układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI);

- dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV)

- Oxygen Delivery (DO2) (Index);

- Oxygen Consumption (VO2) (Index;

- Bispectral Index (BIS);

- Signal Quality Indicator (SQI);

- EMG;

- Suppression Ratio (SR)

- Dwie opcje kalibracji urządzenia:

- automatyczna rozumiana jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta

- ręczna rozumiana jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego

- Możliwość rozbudowy o moduł do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca;

- Możliwość rozbudowy o moduł do ciągłego pomiaru BIS.

- Waga urządzenia ok. 5 kg

- Ekran monitora:

- dotykowy kolorowy LCD,

- przekątna 15",

- rozdzielność min. 800 x 480,

- klawisze funkcyjne

- Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych min.:

- ekran krzywej ciśnienia w czasie rzeczywistym

- ekran pola parametrów

- ekran przeglądu parametrów z systemem sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej

- ekran trendy graficzne

- Drukowanie danych poprzez:

- wirtualne drukowanie z portu USB

- drukowanie poprzez sieć

- drukowanie lokalne JPG

- Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C

- Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows

- Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie, instrukcja obsługi itp.

- Oferowane urządzenia jest kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi pkt. 15

- W zestawie uchwyt uniwersalny do monitora do mocowania do statywu pionowego oraz do szyny ściennej, przewody podłączeniowe

- Materiały eksploatacyjne:

- Pakiet startowy - karty eksploatacyjne z czasowym chipowym mikroprocesorem do identyfikacji pacjenta i zapisu danych metodą małoinwazyjną (opak. 5 szt.)

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.