Wykonawcy Wszyscy

DA.271-76-6/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 2 stycznia 2023 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie dotyczy:

Część nr 3 – Dostawa łóżek na oddziały szpitalne – 14 szt.

Pytanie nr 1 Pkt.1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z szynami stalowymi, mocowanymi po obu stronach łóżka na elementy wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pkt.6 – Z uwagi na to, że sterowanie łóżkiem w proponowanym modelu odbywa się przy pomocy sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, po stronie zewnętrznej dla personelu oraz panelu centralnego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez tworzywowej kieszeni na pilota.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 Pkt.9 – Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające SWZ, sterowania funkcjami łóżka wbudowanymi w barierki boczne oraz realizowane za pomocą panelu centralnego, opisane poniżej:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sterowanie dla pacjenta wbudowane w barierki boczne po stronie wewnętrznej. Panel z czytelnymi piktogramami:

1 – Przyciski do regulacji segmentu pleców,

2 – Przyciski do jednoczesnego ruchu odcinka oparcia i kolana (autokontur),

3 – Przyciski do regulacji sekcji zginania kolan,

4 – Przyciski do regulacji wysokości leża,

5 – Przycisk blokady do włączania/wyłączania funkcji na panelu sterowania pacjenta,

6 – Dioda LED wskazująca, jeśli się świeci, że łóżko jest ustawione na minimalnej wysokości,

7 – Przycisk do osiągnięcia pozycji egzaminacyjnej,

8 – Dioda LED zasilania z sieci,

9 – Przycis ON/OFF,

10 – Dioda LED stanu naładowania akumulatora.

Sterowanie dla personelu medycznego wbudowane w barierki boczne po stronie zewnętrznej. Panel z czytelnymi piktogramami:

1 – Przyciski do regulacji sekcji zginania kolana,

2 - Przyciski do jednoczesnego ruchu odcinka oparcia i kolana (autokontur),

3 - Przyciski do regulacji segmentu pleców,

4 - Dioda LED sygnalizująca, jeśli się świeci, że nachylenie oparcia osiągnęło 30°,

5 - Przyciski do regulacji wysokości leża,

6 - Przycisk do pozycji krzesła kardiologicznego,

7 - Przycisk do zerowania platformy leża,

8 - Dioda LED wskazująca, jeśli się świeci, że łóżko jest ustawione na minimalnej wysokości,

9 - Przycisk do bezpiecznej pozycji wyjściowej,

10 - Przyciski do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga,

11 - Przycisk do osiągnięcia pozycji egzaminacyjnej,

12 - Przycisk do osiągnięcia pozycji przeciwwstrząsowej,

13 - Przycisk do zerowania platformy leża i do pozycji Trendelenburga (pozycja Anti-Shock),

14 - Przycisk do zerowania platformy materaca i obniżenia jej do minimalnej wysokości (pozycja CPR),

15 - Dioda LED zasilania sieci,

16 - Przycisk ON/OFF,

17 - Dioda LED stanu naładowania akumulatora,

18 - Przycisk blokady do włączania/wyłączania funkcji na panelu sterowania pacjenta.

Panel centralny dla personelu medycznego zawieszany na specjalnie wyprofilowanym szczycie łóżka. Panel z czytelnymi piktogramami.

1 - Dioda LED sygnalizująca, jeśli się świeci, że nachylenie oparcia osiągnęło 30°,

2 - Przyciski do regulacji nachylenia oparcia,

3 - Przyciski do jednoczesnego ruchu odcinka oparcia i kolana (autokontur),

4 - Przyciski do regulacji sekcji zginania kolana,

6 - Przycisk blokady do włączania/wyłączania funkcji na panelu sterowania pacjenta,

7 - Dioda LED stanu "włączone (wyłączone) / wyłączone (on)" funkcji na panelu sterowania pacjenta,

8 - Przycisk do regulacji wysokości leża,

9 - Dioda LED wskazująca, jeśli się świeci, że łóżko jest ustawione na minimalnej wysokości,

10 - Przycisk do zerowania platformy materaca i pozycji Trendelenburga (pozycja Anti-Shock),

11 - Przycisk do zerowania platformy materaca i obniżenia jej do minimalnej wysokości (pozycja CPR),

12 – Przyciski do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga,

13 - Przycisk do osiągnięcia pozycji egzaminacyjnej,

14 - Przycisk do pozycji krzesła kardiologicznego,

15 - Wskaźnik Serwisowy,

16 - Dioda LED stanu naładowania baterii,

17 - Dioda LED zasilania z sieci,

18 - Przycisk ON/OFF.

Pytanie nr 4 Pkt.10 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z:

- Elektryczną regulacją wysokości w zakresie 380-790 mm,

- Elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie od 0-63°,

- Diodą LED (kontrolka pali się na zielono), sygnalizującą o najniższej pozycji leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pkt.13 - Z uwagi na to, że sterowanie łóżkiem w proponowanym modelu odbywa się przy pomocy sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, po stronie zewnętrznej dla personelu oraz panelu centralnego, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez tworzywowego uchwytu na pilota.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 Pkt.13 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na specjalnie przystosowanych w tym celu haczykach na szynach bocznych usytuowanych przy leżu po obu stronach łóżka. Z uwagi na opuszczanie barierek, uchwyty na nich umiejscowione są bardzo niepraktyczne i nie funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Pkt.14 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z panelem centralnym wieszanym na specjalnie wyprofilowanym szczycie od strony nóg, co jest rozwiązaniem funkjonalniejszym od półki do odkładania pościeli, z której łatwo może się wysunąć lub wypaść.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający oczekuje łóżka o dużej odporności na uszkodzenia, gdzie rama podstawy wykonana jest z rur stalowych powleczonych żywicą epoksydową z jonami srebra zapobiegającymi rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych na częściach metalowych łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zdjęcie poglądowe proponowanego modelu łóżka.